## Slide 1: Het energiesysteem van de toekomst
Niels Smolders
Engie Electrabel

## Slide 2: SAMENVATTING
01
Engie in België
02
#Energize2030
03
WKK Portfolio
05
Actie 1: Flexibiliteit
06
Actie 2: Decarbonisatie
07
Conclusie
04
Context

## Slide 3: Engie in België
Wereldspeler in slimme energieoplossingen en duurzame energie
01

## Slide 4: ENGIE IN BELGIË
4
214
Wind- turbines
Producent en investeerder in hernieuwbare energie met de ambitie van 1,000 MW wind onshore.
ENGIE is een innovatieve groene energie-producent in België met een geïnstalleerde capaciteit van 787 MW op meer dan ~90 sites.
Wind onshore 568 MW
Wind offshore 85 MW
Zon 112 MW
KNIPPEGROEN – Recuperatie HOG 315 MW
VILVOORDE – OCGT 264 MW
GAS
2,944 MW excl. Flémalle
HERDERSBRUG – CCGT 480 MW
DROGENBOS – CCGT 460 MW
ZANDVLIET POWER – CCGT 419 MW
SAINT-GHISLAIN – CCGT 385 MW
AMERCOEUR – CCGT 446 MW
FLÉMALLE – (COD November 2025) CCGT 875 MW
RODENHUIZE – 185 MW
Cold back-up Knippegroen
Hydro 22 MW
NUCLEAIR
3,463 MW
TIHANGE 1 /3 – 1,992 MW
DOEL 2 / 4 - 1,471 MW
WKK op site van Partners – 302 MW
7 turbojets – 139 MW
Stoomturbine – 11 MW
Coo pompcentrale
1,089 MW
Hydro-centrales 22 MW
HYDRO
1,111 MW
BATTERIJEN
Vilvoorde 200 MW (COD Q1 2026)
Kallo 100 MW (COD Q1 2027)
Drogenbos 6 MW
WKK 452 MW

## Slide 5: #ENERGIZE2030
Samen bouwen aan een duurzame, innovatieve en veerkrachtige energievoorziening tegen 2030
02

## Slide 6
STRATEGISCHE PRIORITEITEN
RES 2 GW RES
KLANTEN 40-45% Marktaandeel
NUCLEAIR
PROGRAM
FLEX 5 GW Flex

## Slide 7: WKK PORTFOLIO
Efficiënt energiebeheer met slimme inzet van warmte en elektriciteit
03

## Slide 8: KERNCIJFERS VOOR DE ENTITEIT WKK-ZANDVLIET
83% klantentevredenheid
No.1
WKK-operator in PoAB
10
Industriële partners & klanten
135
Geëngageerde werknemers
985 MWel productiecapaciteit
Acitviteiten op
15
Unieke sites in Vlaanderen
1.320 t/h Stoom
31 jaar
WKK ervaring
56 jaar
turbojet
Robuust
Financieel resultaat
Max. 500 kton/jaar CO2 besparing

## Slide 9: BELANGRIJKSTE TECHNOLOGIEËN IN PORTFOLIO
GE LM6000 gas turbine (43MWe)
8 eenheden in dienst in BE
WKK of open cyclus
Siemens SGT5-4000F gas turbine (284MWe)
- Onderdeel van STEG (419MW)
Turbojet (17MWe)
- Open cyclus (net-ondersteuning)
O&M diensten waterpijp- en vlampijpstoomketels
O&M diensten op stoomturbines
Chemische analyse en advies voor voedingswater- en stoomconditionering
O&M diensten & projectrealisatie voor BESS (Battery Energy Storage System)

## Slide 10: CONTEXT
WKK in transitie: inspelen op marktdruk, regelgeving en duurzaamheid
04

## Slide 11
Ambitions to develop a CO2 network to transport carbon from the industrial hubs to exit routes going to North sea
Belgium is a strategic country
11
BELGIUM AS A EUROPEAN ENERGY HUB STRATEGIC POSITION AT THE HEART OF INDUSTRIAL REGIONS AND WITHIN THE PAN-EU ENERGY MARKET
With a large LNG terminal serving both inland gas consumption and allowing exports towards all neighboring markets through interconnections.
Benefiting from strong power interconnections (5.5 GW1 - NL, FR, DE, UK) and supplying energy intensive industries with local production or imports.
Ambitions to develop H2 pipelines in BE and extend with interconnections (at least DE, FR and NL by 2028), unlocking a market for hydrogen and H2-derivatives to supply industries seeking to decarbonize processes.
At the heart of the industrial cluster between BE, NL, North of France, UK, Rhine-Ruhr (DE) and benefiting from world-scale harbors and a large (petro-)chemical and steel industry.
Headquarter of the European institutions
Maximum import value comes from historical ENTSOe data and is lower than the sum of all the interconnexions due to the network constraints

## Slide 12: STERKE WIJZIGINGEN IN DE UITBATINGS- OMSTANDIGHEDEN LAATSTE 20JAAR
Sterke stijging van aantal negatieve prijsuren
Stopzetting ondersteuning (WKC) voor aardgas gestookte eenheden​ geen nieuwe projecten meer; veel installaties ondertussen >20jaar oud
Toenemende volatiliteit van marktparameters (CO2, elektriciteit, aardgas) ook onder invloed van toenemende hernieuwbare energie
Doelstellingen Akkoord van Parijs (2015) = CO2 reductie
Wereldwijde negatieve economische context met impact op de stoomvraag voor WKK (productievermindering of –stopzetting)​
Bezorgheid over “Security of Supply” = introductie van ​Capacity Remuneration Mechanism (CRM)​
TWEE CONCRETE ACTIES:
FLEXIBILITEIT
DECARBONISATIE

## Slide 13: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT
05
Flexibel WKK-beheer als antwoord op een dynamisch energie- en regelgevingslandschap

## Slide 14: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING OPERATIONEEL MODEL WKK
INITIEEL DESIGN
OPTIMAAL RENDEMENT
SERVICES Marktoptimalisatie-diensten essentieel
TECHNISCH Impact PL op gasturbine, recuperatieketel en stoomturbine vraagt technische ingrepen
ECONOMISCH
Impact op rendement van installatie bij off-design uitbating
TECHNISCH Aanpassing van onderhoudsstrategie
BASELOAD
TECHNISCH Wijzigingen installatie nodig bij veelvuldige starts en/of langdurige stilstand
BACK-UP
Nood aan voldoende betrouwbare back-up = extra investeringen?
PARTLOAD
START/STOP

## Slide 15: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING OPERATIONEEL MODEL WKK
Chart: CHP - Operating hours per Installed capacity (h/MW)
36% minder diensturen per MW op 10 jaar tijd
Seizoensgebondenheid Piek in wintermaanden Dal in zomermaanden
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## Slide 16: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING OPERATIONEEL MODEL WKK
25% meer start/stops in 10 jaar tijd
Seizoensgebondenheid
Meer start/stops = flexibiliteit nodig in de zomermaanden
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## Slide 17: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING OPERATIONEEL MODEL WKK
Chart: CHP - Load factor AFLOH (%)
33% minder productie Tijdens de beschikbare tijd
Door verhoogde lastmodulaties
Door economische stilstanden bij klanten

## Slide 18: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING OPERATIONEEL MODEL WKK
Chart: CHP - Use factor (%)
3% minder “rendabiliteit” ten gevolge van verhoogd aantal lastmodulaties
Sterke seizoensgebondenheid
Hoge usefactor in de wintermaanden
Lage usefactor in de zomermaanden Flexibiliteit wordt meer en meer belangrijk
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

## Slide 19: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING MODUS WKK < > OCGT
Stoomvraag
Elektriciteitsmarkt
WKK
Uitbating in functie van elektriciteitsmarkt (partload > start/stop)
Bij stabiele / hoge stoomvraag
Bij verlaging van de stoomvraag
Door vermindering of stop industriële productie
Wat bij noodzaak voor elektriciteit? (eg security of supply, CRM vereisten)
Elektriciteitsproductie loskoppelen van stoomvraag = installatie bypass schouw

## Slide 20: ACTIE 1: FLEXIBILITEIT WIJZIGING MODUS WKK < > OCGT
VOORDELEN OCGT
Opgelet: aandacht voor correcte conserveringsmaatregelen op de recuperatieketel!
​Bepaalde ENGIE WKK’s hebben reeds mogelijkheid tot uitbating in OCGT modus (Open Cyclus Gas Turbine), andere worden binnenkort omgebouwd naar “dubbele” modus door installatie bypass schouw.
Verlaagde boetes onder CRM
Levering van MFRR diensten (ELIA) mogelijk

## Slide 21: ACTIE 2: DECARBONISATIE
06
Decarbonisatie als sleutel tot een toekomstbestendig WKK-portfolio

## Slide 22
3 PIJLERS VAN DECARBONISATIE
EFFICIËNTIE VERHOGING
MOLECULEN BESPAREN
VERGROENING
MOLECULEN VERVANGEN
ELECTRIFICATIE ELECTRON VERVANGT MOLECULE
22
© ENGIE 2025 – Het Energiesysteem van de Toekomst

## Slide 23: DECARBONISATIE: EFFICIËNTIE VERHOGING
Moleculen besparen
6.1

## Slide 24: PIJLER 1 – EFFICIËNTIE VERHOGING MOLECULE BESPAREN
PROJECT 1 – “FLASH TANK” 5% Rendementswinst
Meerdere projecten uitgevoerd op WKK’s van Engie Electrabel
Thermisch rendement onder nominale belasting is lager
Energiebesparing in industriële processen leidt tot verlaging van stoomvraag​
Uitbating van gasturbine op “part-load”​
Technisch design WKK is geoptimaliseerd voor nominale belasting​
Installatie van “flash tank”: door opflashen van voedingswater wordt rendement van economizer terug gebracht naar niveau van nominale belasting. ​
Rendementswinst: tot 5 % verhoging op lagere belastingsniveaus​
STARTPUNT
EVOLUTIE(S)
UITDAGING
OPLOSSING

## Slide 25: PIJLER 1 – EFFICIËNTIE VERHOGING MOLECULE BESPAREN
PROJECT 2 – “STOOMNETWERKEN”
Door koppeling van stoominfrastructuur (productie-assets) van meerdere bedrijven, kunnen er significante winsten geboekt worden
CONCEPT
Optimalisatie belasting van bestaande productie-installaties
Verhoging stoombetrouwbaarheid door groter aantal assets
Toegang mogelijk tot exotherme stoom of andere fatale warmte
Besparing mogelijk op OPEX/CAPEX door gedeelde infrastructuur
Noodzaak voor neutrale toegang en beheer van dergelijk netwerk.
Engie onderzoekt actief mogelijkheden voor dergelijke projecten

## Slide 26: DECARBONISATIE: VERGROENING
Moleculen vervangen
6.2

## Slide 27: PIJLER 2 – VERGROENING MOLECULE VERVANGEN
Specifieke parallelle recuperatieketel voor vloeibare nevenstroom
OPTIE 1 – VERVANGEN AARDGAS IN NAVERBRANDING DOOR ZIJSTROMEN UIT INDUSTRIEEL PROCES
Kan zowel gasvormig als vloeibaar​
In plaats van verbranding in gasketels, RTO, fakkel ed
Valorisatie aan hoger rendement in recuperatieketel van WKK.
Wordt breed toegepast op verschillende WKK’s in de Enige vloot

## Slide 28: PIJLER 2 – VERGROENING MOLECULE VERVANGEN
OPTIE 2 – AARDGAS VERVANGEN DOOR BIOMETHAAN
REX uit testcases
CO2 administratie staat nog niet op punt, maar wordt aan gewerkt
Buitenlandse biomethaan wordt nog niet erkend voor CO2 register door VEKA
Ambities Engie voor biomethaan in EU
2030: 10 TWh/yr productie.
Vandaag: 1,17 TWh/yr op 42 sites, voornamelijk FR, UK en NL
Actieve ontwikkeling en overnames in BE (BioGas Bree).
Biomethane Purchase Agreements
Biomethane Purchase Agreements werden reeds getekend.
Prijs-premie tov "clean gas cost"

## Slide 29: ENGIE ALS BELANGRIJKE SPELER OP HET GEBIED VAN BIOMETHAAN
Production
Condate Biogas (South Molton, Devon)
State of play
ENGIE Production sites in France
Gorst Energy (Clyst St Mary, outskirts of Exeter)
ENGIE Production sites in UK
Sustainable Energy Generation (South Somerset)
Rainbarrow farm (Dorset)
ENGIE Production site in NL
Sustenso BV, Alkmaar
Hardenberg
* Including 13 minority stakes
** at 100%
35 sites* & 730 GWh/y**
4 SITES & 230 GWh/y
2 sites & 140 GWh/y
1 site & 68 GWh/y
1 new site in Belgium in Sept. 2024
Biogas Bree

## Slide 30: PIJLER 2 – VERGROENING MOLECULE VERVANGEN
OPTIE 3 – AARDGAS VERVANGEN DOOR WATERSTOF
REEDS TESTEN GEDAAN MET BIJMENGING OP GASTURBINE IN 2021
Voorlopig is enkel bijmenging technisch haalbaar; geen 100%
UITDAGINGEN
Er blijven uitdagingen, zoals onder andere NOx
GEEN POSITIEVE BUSINESS CASE OP KORTE & MIDELLANGE TERMIJN
Door hoge kostprijs van H2 zijn er momenteel geen piositieve business cases
VERTRAGING IN REALISATIE VAN PROJECTEN VOOR WATERSTOFPRODUCTIE MERKBAAr
Onvoldoende beschikbare volumes zorgen voor hoge prijs door schaarste
ANDERE MARKTEN KRIJGEN PRIORITEIT
Gebruik moleculen, geen verbranding

## Slide 31: DECARBONISATIE: ELECTRIFICATIE
Electron vervangt molecule
6.3

## Slide 32: PIJLER 3 – ELEKTRIFICATIE ELECTRON VERVANGT MOLECULE
Ontwikkeling van grootschalige e-boilers (>10MWe); focus op hogedruk toepassing
Volledige pakket: DBOO, inclusief marktoptimalisatie
Optimale situatie = wisselwerking met WKK
Gebruik van industriële warmtepompen en electrode boilers (e-boiler) voor stoomproductie
Op momenten van veel RES productie, is elektriciteit goedkoop
productie van stoom met e-boiler is goedkoper dan gas-equivalent
CONCEPT
FOCUS ENGIE
RATIONELE

## Slide 33: PIJLER 3 – ELEKTRIFICATIE ELECTRON VERVANGT MOLECULE
Uitbating van E-boiler vereist intensieve markt-arbitrage (gas/CO2/elektriciteit), om goeie “momenten” te capteren om de e-boiler te laten draaien. Op termijn 2.000 – 3.000 draaiuren per jaar

## Slide 34: PIJLER 3 – ELEKTRIFICATIE ELECTRON VERVANGT MOLECULE
UITDAGENDE BUSINESS CASE & ONTWIKKELING
HS netaansluiting: capaciteit, doorlooptijd, kostprijs
Technisch uitdagend door volatiel uitbatingskarakter: impact op gasboilers; WKK; stoomnet, ...
HDD toepassingen beperkt proven-in-use

## Slide 35: DECARBONISATIE: TECHNOLOGISCHE ANALYSE VARIABELE STOOMPRODUCTIE IN FUNCTIE VAN KOOLSTOFVOETAFDRUK

## Slide 36: Conclusie
07

## Slide 37: STERKE WIJZIGINGEN IN DE UITBATINGS- OMSTANDIGHEDEN LAATSTE 20JAAR
Sterke stijging van aantal negatieve prijsuren
Stopzetting ondersteuning (WKC) voor aardgas gestookte eenheden​ geen nieuwe projecten meer; veel installaties ondertussen >20jaar oud
Toenemende volatiliteit van marktparameters (CO2, elektriciteit, aardgas) ook onder invloed van toenemende hernieuwbare energie
Doelstellingen Akkoord van Parijs (2015) = CO2 reductie
Wereldwijde negatieve economische context met impact op de stoomvraag voor WKK (productievermindering of –stopzetting)​
Bezorgheid over “Security of Supply” = introductie van ​Capacity Remuneration Mechanism (CRM)​
TWEE CONCRETE ACTIES:
FLEXIBILITEIT
DECARBONISATIE

## Slide 38: WKK: BOUWSTEEN IN DE ENERGIETRANSITIE
ENGIE IS KLAAR OM DEZE UITDAGINGEN VERDER AAN TE GAAN EN ONZE KLANTEN VERDER TE ONDERSTEUNEN IN DEZE TRANSITIE.
WE REKENEN OP ALLE STAKEHOLDERS OM DIT PROCES MEE TE ONDERSTEUNEN.
HET ‘KLASSIEKE’ WKK BUSINESS MODEL STAAT VOOR UITDAGINGEN
Competitiviteit Vermindering WKC’s, negatieve prijzen <> must run voor stoom, economische context industrie
CO2-engagement van overheden & individuele industriële partners
Korte termijn Flexibiliteit + verdere integratie in lokale situatie / productieproces
Middellange termijn
Verdere verhoging van efficiëntie
Vergroening aan de bron: overgang naar alternatieve groene moleculen
Ontwikkeling van complementaire technologieën zoals elektrische boilers
OVERGANG NAAR WKK 2.0